## Slide 1
平成31年2月15日
岡山大学 工学部 情報系学科
吉田 修太郎
Mintオペレーティングシステムにおける
仮想ネットワークインタフェースの改善

## Slide 2
背景と目的
Mint:
1台の計算機上で
複数のOS(OSノード)を走行
OSノード間でEthernet互換の
通信を実現
＜仮想ネットワークインタフェース (VNI)＞
AP
data
OSnode0
write
VNI
copy
Eth packet
Eth packet
AP
data
OSnode1
read
VNI
Eth packet
Shared memory
IPI
Protocol stack
Protocol stack
copy
(3) 共有メモリの特定領域(送受信バッファ)を
介してパケットを送受信
既存のVNIにおける課題の解消
(2) IPIでハードウェア割込みを代替
(4) 通信性能について課題有
Notes: 計算機の性能向上に伴い，1台の計算機上で複数のLinuxを独自に走行させる方式としてMintが研究開発されています．
Mintでは，各Linuxに計算機資源を割り当て，直接占有制御します．
Mintにおいて，Linux間で通信を行う手段として，仮想ネットワークインタフェースが実装されています．
仮想ネットワークインタフェースは，Linux間の共有メモリを介してパケットを送受信します．
また，仮想ネットワークインタフェースはEthernet互換で通信するため，既存のアプリケーションを改変する必要はありません．
仮想ネットワークインタフェースの通信性能は評価されていません．
そこで，仮想ネットワークインタフェースの通信性能について評価を行ったところ，以下の問題点が明らかになりました．
ひとつ目の問題点は，共有メモリの使用について，Linux間で排他制御する仕組が実装されていないことです．
ふたつ目の問題点は，

## Slide 3
既存のVNIにおける課題
(課題1) TCPプロトコルを用いた通信におけるスループットの向上
TCPプロトコルを用いた通信のスループットは約128Mbps
送受信バッファの構成を見直し，共有メモリの使用について OSノード間における排他制御の必要性を検討
(課題2) OSノード間における排他制御の検討
(A) 共有メモリの使用はOSノード間で排他制御を要する
通信性能の向上は望めない
(B) OSノード間における排他制御は未実装であり，
共有メモリへのアクセスを時分割で行わない限り
通信できない

## Slide 4
バッファ管理部
オフセット管理部0
・
・
・
パケット用バッファ
・
・
・
・
・
・
共有メモリ
: 未使用
: 使用中
・・・
OSノード0宛パケット1
・・・
OSノード1宛パケット2
(1) 探索
(2) 格納
(3) 指示
パケット1のオフセット
OSノード1宛パケット1
パケット2のオフセット
オフセット管理部1
オフセット管理部n
既存の送受信バッファにおける
構成と処理流れ
バッファ管理部: パケット用バッファの各領域が使用中か否か管理
パケット用バッファ: パケットを格納
オフセット管理部: パケットの格納位置を管理

## Slide 5
バッファ管理部
オフセット管理部0
・
・
・
パケット用バッファ
・
・
・
・
・
・
共有メモリ
: 未使用
: 使用中
・・・
OSノード0宛パケット1
・・・
OSノード1宛パケット2
(1) 探索
(2) 格納
(3) 指示
パケット1のオフセット
OSノード1宛パケット1
パケット2のオフセット
オフセット管理部1
オフセット管理部n
既存の送受信バッファにおける
構成と処理流れ
バッファ管理部，オフセット管理部，パケット用バッファのいずれの
領域においても，複数のOSノードが同時に書き込む可能性有
OSノード間の競合を生じる可能性有

## Slide 6: OS ノード間で競合を生じない 送受信バッファ構成
(1) パケットを格納する領域を宛先ごとに分割する
(2) 送受信バッファにおける1つの分割した領域に対する書込みは，
それぞれ1つのOSノードのみが行う
・
・
・
パケット用バッファ0
パケット用バッファ1
・
・
・
共有メモリ
OSノード0宛パケット用
リングバッファ
head0
tail0
・
・
・
パケット
head1
tail1
OSノード1宛パケット用
リングバッファ
パケット
パケット
送受信バッファの操作はOSノード間で競合しない
＜通信する OS ノード数が2のとき＞

## Slide 7
スループット計測
＜手法＞
通信 プロトコルとしてUDPプロトコルを用いた
場合とTCPプロトコルを用いた場合の2つの場合
について通信のスループットを計測
＜目的＞
送受信バッファの改変による, VNIを用いた通信におけるスループットの変化を調査する
(2) 計測にはユーザプログラムを用いる
OS | Debian 7.11
カーネル | Mint(Linux kernel v3.15 から改変 )
起動するOSノード数 | 2
各OSノードの持つコア数 | 1
CPU | Intel Core i7-4770 (3.40GHz)
メモリの容量 | 16GB
メモリI/Oの帯域幅 | 25.6GB/sec
共有メモリのサイズ | 16MB
送受信バッファのサイズ | 392,200B
＜環境＞

## Slide 8
計測用プログラムの処理流れ
(1) 1 回 15,000Byte の send()/recv() を 10 回繰り返す
(2) recv() したデータの量を，recv() に要した時間で割る
socket()
bind()
accept()
listen()
recv()
( j++<10 )?
TCP server
True
False
recv()
rdtsc()
rdtsc()
socket()
connect()
send()
close()
( i++<10 )?
True
False
TCP client
socket()
connect()
send()
close()
( i++<20)?
UDP client
False
True
socket()
bind()
recvfrom()
recvfrom()
( j++<10)?
UDP server
rdtsc()
rdtsc()
False
True

## Slide 9
送受信バッファ | TCP | UDP
改変前 | 128Mbps | 65Gbps
改変後 | 10Gbps | 75Gbps
スループットの計測結果
＜結果＞
UDPプロトコルを用いた通信とTCPプロトコルを用いた 通信のどちらの場合においてもスループットは向上
＜改変前と改変後の比較＞
(2) UDPプロトコルを用いた通信と比較して, TCPプロトコル
を用いた通信の方がスループットの上昇率が大きい

## Slide 10
No.10
＜実績＞
(3) VNI を用いた通信のスループット計測
まとめ
＜今後の課題＞
(2) 送受信バッファの再実装
(1) 送受信バッファにおける構成の再検討
(A) 既存の VNI による通信
(B) 送受信バッファを再実装したVNIによる通信
再実装した送受信バッファ構成では，通信するOSノードの増加に伴い，より多くのパケット用バッファを要する
Notes: 10

## Slide 11
予備スライド
No.11

## Slide 12
Mintの構成例
メモリ (空間分割)
H/W
CPU (コア分割)
AP
AP
AP
コア 0
コア 1
コア 2
コア 3
OS ノード 0
OS ノード 1
OS ノード 2
共有メモリ
OS ノード 0 用
デバイス
OS ノード 2 用
デバイス
OS ノード 1 用
デバイス
No.12

## Slide 13: 改変前のVNIを用いた通信の処理流れ
プロトコルスタックから
パケットを受け取る
VNI
(4) パケットのオフセットを格納
(2) バッファ管理部の更新
(3) パケットの書き込み
VNI
(9) バッファ管理部の更新
(7) パケットのオフセットを取得
(8) パケットの読み出し
共有メモリ
バッファ管理部
オフセット管理部0
パケット用バッファ
コア0
コア1
(5) IPIの送信
CPU (コア分割)
(10) プロトコルスタックに
パケットを渡す
(6) 受信処理の呼び出し
OSノード0
OSノード1
...
オフセット管理部1
No.13

## Slide 14: 改変後のVNIを用いた通信の処理流れ
プロトコルスタックから
パケットを受け取る
VNI
(3) tail1 の更新
(2) パケットの書き込み
VNI
(6) パケットの読み出し
共有メモリ
パケット用バッファ0
パケット用バッファ1
コア0
コア1
(4) IPIの送信
CPU (コア分割)
(8) プロトコルスタックに
パケットを渡す
(5) 受信処理の呼び出し
OSノード0
OSノード1
...
head0
tail0
head1
tail1
(7) head1 の更新
No.14

## Slide 15
改変後の送受信バッファにおける
問題点
(1) 通信するOSノードの増加に伴い，より多くの
パケット用バッファを要する
(2) n個のOSノード間で通信するとき,
要するパケット用バッファは nC2 × 2 個
例：通信するOSノード数100のとき
100 C 2 × 2 = 4950
(1) パケット用バッファの大きさの最大値は
2 つのOSノード間で通信する場合の
1/2475
(2) パケット用バッファの大きさを392,200B (計測時と
同じ大きさ)とした場合, 送受信バッファの大きさは
約1.8GB

## Slide 16: 通信するOSノード数が3のときの 送受信バッファ
・
・
・
共有メモリ
OSノード0宛パケット用の
領域
パケット用バッファ1-0
head1-0
tail1-0
パケット用バッファ2-0
head2-0
tail2-0
OSノード1からのパケット用
リングバッファ
OSノード2宛パケット用の
領域
パケット用バッファ0-2
head0-2
tail0-2
パケット用バッファ1-2
head1-2
tail1-2
・
・
・
OSノード2からのパケット用
リングバッファ
OSノード0からのパケット用
リングバッファ
OSノード1からのパケット用
リングバッファ
No.16

## Slide 17: 送受信バッファにおける 構成の比較
 | 利点 | 欠点
改変前 | パケット用バッファの 利用効率高 | 要排他制御 送受信に要する処理多
改変後 | 排他制御不要 送受信に要する処理少 | パケット用バッファの 利用効率低
(1) 排他制御の必要性
(2) パケット用バッファの利用効率
(3) 送受信に要する処理の量
排他制御によるオーバーヘッド，実装の手間に影響
各OSノード間で利用できるパケット用バッファのサイズに影響
通信のオーバーヘッドに影響
・・・改変後が有利
・・・改変後が有利と予想
・・・改変前が有利
No.17