## Slide 1
平成30年2月15日
岡山大学 工学部 情報系学科
吉田 修太郎
Mintオペレーティングシステムにおける
仮想ネットワークインタフェースの改善

## Slide 2
背景と目的
Mint:
1 台の計算機上で
複数の OS(OS ノード) を走行
OS ノード間で Ethernet 互換の
通信を実現
＜仮想ネットワークインタフェース (VNI)＞
AP
data
OS node1
write
VNI
copy
Eth packet
Eth packet
AP
data
OS node2
read
VNI
Eth packet
Shared memory
IPI
Protocol stack
Protocol stack
copy
(3) 共有メモリの特定領域 (送受信バッファ) を
介してパケットを送受信
Notes: 計算機の性能向上に伴い，1台の計算機上で複数のLinuxを独自に走行させる方式としてMintが研究開発されています．
Mintでは，各Linuxに計算機資源を割り当て，直接占有制御します．
Mintにおいて，Linux間で通信を行う手段として，仮想ネットワークインタフェースが実装されています．
仮想ネットワークインタフェースは，Linux間の共有メモリを介してパケットを送受信します．
また，仮想ネットワークインタフェースはEthernet互換で通信するため，既存のアプリケーションを改変する必要はありません．
仮想ネットワークインタフェースの通信性能は評価されていません．
そこで，仮想ネットワークインタフェースの通信性能について評価を行ったところ，以下の問題点が明らかになりました．
ひとつ目の問題点は，共有メモリの使用について，Linux間で排他制御する仕組が実装されていないことです．
ふたつ目の問題点は，

## Slide 3
バッファ管理部
オフセット管理部 0
・
・
・
パケット用バッファ
・
・
・
・
・
・
共有メモリ
: 未使用
: 使用中
・・・
OS ノード 0 宛パケット 1
・・・
OS ノード 1 宛パケット 2
(1) 探索
(2) 格納
(3) 指示
パケット 1 のオフセット
OS ノード 1 宛パケット 1
パケット 2 のオフセット
オフセット管理部 1
オフセット管理部 n
既存の送受信バッファにおける
構成と処理流れ
バッファ管理部: パケット用バッファの各領域が使用中か否か管理
パケット用バッファ: パケットを格納
オフセット管理部: パケットの格納位置を管理

## Slide 4
既存の VNI における課題
(1) TCP プロトコルを用いた通信のスループットを向上させる
TCP プロトコルを用いた通信のスループットは約 128Mbps
送受信バッファの構成を見直し，共有メモリの使用について OS ノード間における排他制御の必要性を検討
であり，2 台の計算機間で通信する場合よりも低速
(2) OS ノード間における排他制御の検討
(A) 既存の VNI における送受信バッファの構成では，
共有メモリの使用は OS ノード間で排他制御を要する
通信性能の向上は望めない
(B) 既存の VNI には OS ノード間における排他制御は未実装
であり，共有メモリへのアクセスを時分割で行わない限り
通信できない

## Slide 5: OS ノード間で競合を生じない 送受信バッファ構成
(1) パケットを格納する領域を宛先ごとに分割する
(2) 送受信バッファにおける 1 つの分割した領域に対する書込みは，
それぞれ 1 つの OS ノードのみが行う
・
・
・
パケット用バッファ 0
パケット用バッファ 1
・
・
・
共有メモリ
OS ノード 0 宛パケット用
リングバッファ
head0
tail0
・
・
・
パケット
head1
tail1
OS ノード 1 宛パケット用
リングバッファ
パケット
パケット
送受信バッファの操作は OS ノード間で競合しない

## Slide 6
スループット計測
<手法>
通信 プロトコルとして UDP プロトコルを用いた
場合と TCP プロトコルを用いた場合の 2 つの場合
について通信のスループットを計測
<目的>
送受信バッファの改変による, VNI を用いた通信におけるスループットの変化を調査する
(2) 計測にはユーザプログラムを用いる
OS | Debian 7.11
カーネル | Mint(Linux kernel v3.15 から改変 )
起動する OS ノード数 | 2
各 OS ノードの持つコア数 | 1
CPU | Intel Core i7-4770 (3.40GHz)
メモリの容量 | 16GB
メモリ I/O の帯域幅 | 25.6GB/sec
共有メモリのサイズ | 16MB
送受信バッファのサイズ | 392200B
<環境>

## Slide 7
(C-1) socket()
(C-2) connect()
(C-3) send()
(C-5) close()
(C-4) ( i++<10 )?
True
False
TCP client
(S-1) socket()
(S-2) bind()
(S-4) accept()
(S-3) listen()
(S-7) recv()
(S-8) ( j++<10 )?
TCP server
True
False
(S-5) recv()
(S-6) rdtsc()
(S-9) rdtsc()
計測用プログラムの処理流れ (TCP)
(1) 1 回 15,000Byte の
send()/recv() を
10 回繰り返す
(2) recv() したデータ
の量を，recv() に
要した時間で割る

## Slide 8
(S-1) socket()
(S-2) bind()
(S-3) recvfrom()
(S-5) recvfrom()
(S-6) ( j++<10)?
UDP server
True
False
(S-4) rdtsc()
(S-7) rdtsc()
(C-1) socket()
(C-2) connect()
(C-3) send()
(C-5) close()
(C-4) ( i++<N)?
False
UDP client
True
計測用プログラムの処理流れ (UDP)
(1) 1 回 15,000Byte の
send() を 10 回，
recvfrom() を N 回
(N>10) 繰り返す
(2) recvfrom() したデータ
の量を，recvfrom() に
要した時間で割る

## Slide 9
送受信バッファ | TCP | UDP
改変前 | 128Mbps | 65Gbps
改変後 | 10Gbps | 75Gbps
スループットの計測結果
＜結果＞
UDP プロトコルを用いた通信と TCP プロトコルを用いた 通信のどちらの場合においてもスループットは向上
＜改変前と改変後の比較＞
(2) UDP プロトコルを用いた通信と比較して, TCP プロトコル
を用いた通信の方がスループットの上昇率が大きい

## Slide 10
改変後の送受信バッファにおける
問題点
(1) 通信する OS ノードの増加に伴い，より多くの
パケット用バッファを要する
(2) n 個の OS ノード間で通信するとき,
要するパケット用バッファは nC2 × 2 個
例：通信する OS ノード数 100 のとき
100 C 2 × 2 = 4950
(1) パケット用バッファの大きさの最大値は
2 つの OS ノード間で通信する場合の 1/2475
(2) パケット用バッファの大きさを 392200B (計測時と
同じ大きさ)とした場合, 送受信バッファの大きさは
約 1.8GB

## Slide 11
No.11
＜実績＞
(3) VNI を用いた通信のスループット計測
まとめ
＜問題点＞
(2) 送受信バッファの再実装
(1) 送受信バッファにおける構成の再検討
(A) 既存の VNI による通信
(B) 送受信バッファを再実装した VNI による通信
再実装した送受信バッファ構成では，通信する OS ノードの増加に伴い，より多くのパケット用バッファを要する
Notes: 11

## Slide 12
予備スライド